## Slide 1: KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA (K3)

## Slide 2: SEJARAH KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA (K3)
1. Era revolusi industri (abad XVIII) Pada era ini hal-hal yang turut mempengaruhi perkembangan K3 adalah penggantian tenaga hewan dengan mesin-mesin seperti mesin uap yang baru ditemukan sebagai sumber energi
2. Era industrialisasi Sejak era revolusi industri di atas sampai dengan pertengahan abad 20, penggunaan teknologi semakin berkembang sehingga K3 juga mengikuti perkembangan ini. Perkembangan K3 mengikuti penggunaan teknologi (APD, safety device, interlock, dan alat-alat pengaman)
3. Era Manajemen Keterpaduan semua unit-unit kerja seperti safety, health dan masalah lingkungan dalam suatu sistem manajemen juga menuntut adanya kualitas yang terjamin baik dari aspek input proses dan output. Hal ini ditunjukkan dengan munculnya standarstandar internasional seperti ISO 9000, ISO 14000 dan ISO 18000.
4. Era Mendatang Perkembangan K3 pada masa yang akan datang tidak hanya difokuskan pada permasalahan K3 yang ada sebatas di lingkungan industri dan pekerja. Perkembangan K3 mulai menyentuh aspek-aspek yang sifatnya publik atau untuk masyarakat luas.

## Slide 3: PENGERTIAN K3
Ditinjau dari keilmuan, keselamatan dan kesehatan kerja diartikan sebagai suatu ilmu pengetahuan dan penerapannya dalam upaya mencegah kecelakaan, kebakaran, peledakan, pencemaran, penyakit, dan sebagainya.
1. Keselamatan (safety) Keselamatan kerja diartikan sebagai upaya-upaya yang ditujukan untuk melindungi pekerja; menjaga keselamatan orang lain; melindungi peralatan, tempat kerja dan bahan produksi; menjaga kelestarian lingkungan hidup dan melancarkan proses produksi.
2. Kesehatan (health) Kesehatan diartikan sebagai derajat/tingkat keadaan fisik dan psikologi individu (the degree of physiological and psychological well being of the individual). Secara umum, pengertian dari kesehatan adalah upaya-upaya yang ditujukan untuk memperoleh kesehatan yang setinggi-tingginya dengan cara mencegah dan memberantas penyakit yang diidap oleh pekerja, mencegah kelelahan kerja, dan menciptakan lingkungan kerja yang sehat.

## Slide 4: TUJUAN PENERAPAN K3
Tujuan utama dalam Penerapan K3 berdasarkan UndangUndang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja yaitu antara lain :
1. Melindungi dan menjamin keselamatan setiap tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja.
2. Menjamin setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien.
3. Meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas nasional.

## Slide 5: KECELAKAAN AKIBAT KERJA (KAK)
Definisi:
1. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 03/Men/98 adalah suatu kejadian yang tidak dikehendaki dan tidak diduga semula yang dapat menimbulkan korban manusia dan atau harta benda.
2. Menurut Pemerintah c/q Departemen Tenaga Kerja RI, arti kecelakaan kerja adalah suatu kejadian yang tiba-tiba atau yang tidak disangka-sangka dan tidak terjadi dengan sendirinya akan tetapi ada penyebabnya.
3. Heinrich et al., 1980: Kejadian yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan atau yang berpontensi menyebabkan merusak lingkungan. Selain itu, kecelakaan kerja atau kecelakaan akibat kerja adalah suatu kejadian yang tidak terencana dan tidak terkendali akibat dari suatu tindakan atau reaksi suatu objek, bahan, orang, atau radiasi yang mengakibatkan cidera atau kemungkinan akibat lainnya.

## Slide 6: KLASIFIKASI KECELAKAAN KERJA
Ada banyak standar yang menjelaskan referensi tentang kode-kode kecelakaan kerja, salah satunya adalah standar Australia AS 1885- 1 tahun 1990, sebagai berikut:
Jatuh dari atas ketinggian
Jatuh dari ketinggian yang sama
Menabrak objek dengan bagian tubuh
Terpajan oleh getaran mekanik
Tertabrak oleh objek yang bergerak
Pergerakan berulang dengan pengangkatan otot yang rendah
Otot tegang lainnya

## Slide 7: DAMPAK KECELAKAAN KERJA
1. Lack of control (kurang kontrol): tdk terpenuhinya sistem, standar, penyesuaian.
2. Loss (kerugian): unintended (tdk diinginkan), harm (bahaya), dan/atau kerusakan/kerugian.

## Slide 8: CIDERA AKIBAT KECELAKAAN KERJA
Pengertian cidera berdasarkan Heinrich et al. (1980) adalah patah, retak, cabikan, dan sebagainya yang diakibatkan oleh kecelakaan. Bureau of Labor Statistics, U.S. Department of Labor (2008) menyatakan bahwa bagian tubuh yang terkena cidera dan sakit terbagi menjadi:
Kepala; mata.
Leher.
Batang tubuh; bahu, punggung.
Alat gerak atas; lengan tangan, pergelangan tangan, tangan selain jari, jari tangan.
Alat gerak bawah; lutut, pergelangan kaki, kaki selain jari kaki, jari kaki
Sistem tubuh.
Banyak bagian

## Slide 9: DEFINISI RATE
a. Incident rate. Adalah jumlah kejadian/kecelakaan cidera atau sakit akibat kerja setiap seratus orang karyawan yang dipekerjakan.
b. Frekwensi rate. Adalah jumlah kejadian cidera atau sakit akibat kerja setiap satu juta jam kerja.
c. Loss Time Injury Frekwensi Rate. Jumlah cidera atau sakit akibat kecelakaan kerja dibagi satu juta jam kerja.
d. Severity Rate. Waktu (hari) yang hilang dan waktu pada (hari) pekerjaan alternatif yang hilang dibagi satu juta jam kerja.
e. Total Recordable Injury Frekwensi Rate. Jumlah total cidera akibat kerja yang harus dicatat (MTI, LTI & Cidera yang tidak mampu bekerja) dibagi satu juta jam kerja

## Slide 10: FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA KECELAKAAN KERJA
a. Faktor manusia yang dipengaruhi oleh pengetahuan, ketrampilan, dan sikap.
b. Faktor material yang memiliki sifat dapat memunculkan kesehatan atau keselamatan pekerja.
c. Faktor sumber bahaya yaitu:
1. Perbuatan berbahaya, hal ini terjadi misalnya karena metode kerja yang salah, keletihan/kecapekan, sikap kerja yang tidak sesuai dan sebagainya;
2. Kondisi/keadaan bahaya, yaitu keadaan yang tidak aman dari keberadaan mesin atau peralatan, lingkungan, proses, sifat pekerjaan
d. Faktor yang dihadapi, misalnya kurangnya pemeliharaan/ perawatan mesin/peralatan sehingga tidak bisa bekerja dengan sempurna

## Slide 11: TEORI PENYEBAB KECELAKAAN KERJA
Sebab-sebab suatu kecelakaan, dibagi menjadi:
a. Direct Cause. Direct Cause sangat dekat hubungannya dengan kejadian kecelakaan yang menimbulkan kerugian atau cidera pada saat kecelakaan tersebut terjadi. Kebanyakan proses investigasi lebih konsentrasi kepada penyebab langsung terjadinya suatu kecelakaan dan bagaimana mencegah penyebab langsung tersebut.
b. Latent Cause. Tetapi ada hal lain yang lebih penting yang perlu di identifikasi yakni “Latent Cause”. Latent cause adalah suatu kondisi yang sudah terlihat jelas sebelumnya dimana suatu kondisi menunggu terjadinya suatu kecelakaan.

## Slide 12: KATEGORI KECELAKAAN KERJA
1. Kecelakaan industri (industrial accident) yaitu kecelakaan yang terjadi di tempat kerja karena adanya sumber bahaya atau bahaya kerja.
2. Kecelakaan dalam perjalanan (commuty accident) yaitu kecelakaan yan terjadi di luar tempat kerja dalam kaitannya dengan adanya hubungan kerja.

## Slide 13: UKURAN STATISTIK KECELAKAAN
a. Tingkat kekerapan (Frequency Rate, FR).
FR= Jumlah kecelakaan yg terjadi x 1.000.000
Jam Kerja Orang
b. Tingkat keparahan (Severity rate, SR). Tingkat keparahan (SR) dapat dihitung berdasarkan “jumlah hari yang hilang” akibat kecelakaan.
SR= Jumlah hari hilang x 1.000.000
Jam Kerja

## Slide 14: CONTOH HITUNGAN
PT. Maju Jaya dalam semester I tahun 1983 dengan jumlah jam kerja 260.000 jam, telah terjadi kecelakaan kerja yang mengakibatkan:
a) 1 orang kehilangan sebelah mata
b) 1 orang kehilangan sebelah ibu jari
c) 1 orang kehilangan kelingking
d) 12 orang sementara tidak mampu masuk kerja selama 150 hari
Analisis:
1 orang kehilangan sebelah mata = 1.800 hari
1 orang kehilangan sebelah ibu jari = 600 hari
1 orang kehilangan kelingking =200 hari
12 orang sementara tidak mampu
masuk kerja selama 150 hari = 150 hari
J u m l a h = 2.750 hari

## Slide 15: CONTOH HITUNGAN
Perhitungan:
SR= Jumlah hari hilang x 1.000.000
Jam Kerja
SR = 2.750 x 1.000.000 = 10.576
260.000
Angka SR = 10.576 berarti dalam perusahaan tersebut dalam waktu 1.000.000 jam waktu produktif, selama 10.576 hari hilang. Dengan demikian kerugian perusahaan akibat terjadinya kecelakaan kerja dapat dinilai dengan uang.

## Slide 16: Angka jumlah hari yang hilang tidak sama bagi seluruh negara. Oleh Internatinal Labour Organization (ILO) ditetapkan angka-angka sebagai berikut:
CATATAN ”ILO” :
1. Setiap kematian = 6.000 hari
2. Lumpuh sama sekali = 6.000 hari
3. Lumpuh sebagian, tangan hilang sebagian:
3.1. dari sambungan kuku sampai siku = 4.500 hari
3.2. dari siku sampai pergelangan = 3.600 hari
4. Tangan
4.1. dari pergelangan sampai sambungan jari = 3.000 hari
5. Jempol (ibu jari)
5.1. dari permulaan sambungan sampai sambungan tengah = 600 hari
5.2. sesudah sambungan tengah = 300 hari

## Slide 17
6.Jari-jari tangan (kecuali ibu jari)
6.1. dari permulaan sambungan sampai sambungan tengah = 3.000 hari
6.2. bagian sebelum sambungan tengah = 150 hari
6.3. bagian jari sampai sambungan akhir kecuali tulang rusuk = 75 hari
6.4. ibu jari tangan = 600 hari
6.5. telunjuk = 400 hari
6.6. jari tengah = 300 hari
6.7. jari manis = 240 hari
6.8. kelingking = 200 hari
7. Paha
7.1. semua bagian tubuh di atas lutut = 4.500 hari
7.2. semua bagian di atas mata kaki sampai lutut = 3.000 hari
8. Kaki
8.1. mata kaki dan sebelum sambungan jari-jari kaki = 2.400 hari
8.2. jempol kaki sebelum sambungan termasuk sambungan jari-jari kaki = 300 hari
8.3. jempol kaki pada atau sebelum sambungan tengah = 150 hari
8.4. dua jempol kaki = 600 hari
9. Kehilangan fungsi dari:
9.1. satu mata/buta = 1.800 hari
9.2. satu telinga/tuli = 600 hari
9.3. kedua telinga/tuli = 3.000 hari

## Slide 18: PENYAKIT AKIBAT KERJA (PAK)
Penyakit akibat kerja adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan, alat kerja, bahan, proses maupun lingkungan kerja. Dengan demikian, penyakit akibat kerja merupakan penyakit yang artifisual atau man made disease. Sejalan dengan hal tersebut terdapat pendapat lain yang menyatakan bahwa Penyakit Akibat Kerja (PAK) ialah gangguan kesehatan baik jasmani maupun rohani yang ditimbulkan ataupun diperparah karena aktivitas kerja atau kondisi yang berhubungan dengan pekerjaan.( Hebbie Ilma Adzim, 2013)

## Slide 19: PENYEBAB PAK
Tedapat beberapa penyebab PAK yang umum terjadi di tempat kerja, berikut beberapa jenis yang digolongkan berdasarkan penyebab dari penyakit yang ada di tempat kerja.
a. Golongan fisik: bising, radiasi, suhu ekstrim, tekanan udara, vibrasi, penerangan
b. Golongan kimiawi: semua bahan kimia dalam bentuk debu, uap, gas, larutan, kabut
c. Golongan biologik: bakteri, virus, jamur, dll
d. Golongan fisiologik/ergonomik: desain tempat kerja, beban kerja.
e. Golongan psikososial: stres psikis, monotomi kerja, tuntutan pekerjan

## Slide 20: PENCEGAHAN PAK
Berikut ini beberapa tips dalam mencegah penyakit kerja, diantaranya:
1)Memakai alat pelindung diri secara benar dan teratur
2) Mengenali resiko pekerjaan dan cegah supaya tidak terjadi lebih lanjut
3) Segera akses tempat kesehatan terdekat apabila terjadi luka yang berkelanjutan